## Slide 1
제4기 정기 이사회 · 부의안건 제3호
2025 경영실적
안산·박닌 이원 생산 4년 차 결산
제어반 3,410면을 내보냈고 그중 89PPM이 되돌아왔다.
이 보고서는 그 차이가 어디서 생겼는지를 다룬다.
매출액
428 억원
+18.2% YoY
영업이익률
7.4 %
+0.5%p
출하불량
89 PPM
목표 100 이내
표준 양산
35 일
전년 대비 -4일
재무·경영기획팀 | 2026. 02. 12 | 대외비
Notes: ART DIRECTION — 샘플 A (경영실적 보고) 1) 한 문장 컨셉: 야간 근무 중인 생산관제실 모니터처럼 — 숫자가 스스로 말하고 해설은 여백으로 물러난다. 2) 지배 요소: 데이터(수치). 타이포그래피와 여백은 조연으로만 쓴다. 3) 의도적 제약: 카드 컴포넌트 0개. 구획은 0.75pt 헤어라인과 여백으로만 만든다. 액센트(앰버 E9A63C)는 변화량과 경고에만 쓰고 제목·본문에는 쓰지 않는다. 4) 참조 장르: 공장 SCADA 관제 화면 + 연차보고서 뒤쪽의 재무 부속명세표 (웹사이트·PPT 템플릿 아님). 5) 감정 목표: 신뢰 — '이 회사는 통제되고 있다'는 확신.

## Slide 2
01
요약
네 해 연속, 두 자릿수 성장
2025년 매출액
428
억원
+18.2% YoY · 사업계획 대비 103.1% 달성
성장분의 절반은 2차전지 조립라인용 제어반 한 품목에서 나왔다. 2024년 4분기 박닌 SMT 2라인이 돌기 시작하면서 PCBA 외주 비중이 31%에서 9%로 내려갔고, 매출이 18% 늘어나는 동안 매출원가는 14%만 늘었다. 영업이익률 0.5%p 개선의 대부분이 여기서 설명된다.
영업이익
31.6 억원
영업이익률 7.4% · 전년 26.4억
제어반 출하
3,410 면
월 평균 284면 · 가동률 88.7%
출하불량
89 PPM
고객 클레임 14건 · 8D 회신 3.1일
02
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 3
02
매출 · 수익성
매출은 두 배, 이익률은 3.3%p
2021 → 2025
매출 216억 → 428억
연평균 성장률 18.6%
원가 구조
재료비 비중 61.8%
(2021년 66.4%)
2026 계획
매출 500억 · 이익률 8.0%
안산 도장라인 내재화 반영
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
매출액 (억원) | 216 | 254 | 298 | 362 | 428
영업이익률 (%) | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 7.4
03
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 4
03
생산 실적
4분기에 969면 — 분기 최대
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
제어반 출하 (면) | 742 | 838 | 861 | 969
월 생산능력 — 제어반
320 면
실 가동 284면 · 여유 11.3%
월 생산능력 — PCBA
42 만점
박닌 SMT 2라인 · 실 가동 36.8만점
표준 양산 리드타임
35 일
2024년 39일 → 4일 단축
설계 변경(ECO) 처리
1.8 일
안산 설계실 상주 3인 체제
4분기 급증은 2차전지 고객사 2곳의 라인 증설 일정이 겹친 결과다. 상시 수요가 아니므로 2026년 분기 편차는 1분기 기준 ±12% 안에서 관리한다.
04
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 5
04
품질
7월 138PPM, 그 뒤 다섯 달은 목표선 아래
연간 출하불량
89 PPM
2024년 121PPM
고객 클레임
14 건
3,410면 중 0.41%
초도품 승인률
96.3 %
1회 승인 기준
7월 스파이크는 특정 로트의 단자대 압착 토크 이탈 한 건이다. 압착기 토크값을 작업지시서에서 분리해 설비 잠금값으로 옮긴 뒤 재발이 없다.
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
월별 출하불량 (PPM) | 104 | 97 | 112 | 91 | 86 | 95 | 138 | 88 | 79 | 71 | 68 | 64
사내 목표선 100PPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
05
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 6
05
거점
설계는 안산, 물량은 박닌
박닌 직행률이 안산 검사 부하를 줄인 만큼, 2026년에는 안산 검사 인원 3명을 시제품 라인으로 재배치한다.
안산 본사
경기 안산 · 2011년 설립
TECH-ON VINA
베트남 박닌 · 2021년 가동
역할
설계 · 시제품 · 최종검사
SMT · 하네스 · 양산조립
인원
68명 (설계 19 · 검사 11)
212명 (직접 178 · 간접 34)
생산 면적
2,970㎡
8,400㎡
주요 설비
통전시험대 4 · 내전압시험기 3
3D 배선검토 6석
SMT 2라인 · AOI 2 · X-ray 1
하네스 압착기 22
2025 산출
시제품 214건 · 최종검사 3,410면
PCBA 441만점 · 조립 2,780면
직행률
—
97.4% (2024년 95.1%)
06
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 7
06
리스크
네 가지 중 둘은 이미 계획에 반영했다
상위 3사 매출 비중 51.4%
2차전지 고객 2곳이 38.2%. 한 곳의 증설 연기가 분기 매출 12%를 흔든다.
높음
반도체 후공정 신규 2사 승인 진행
박닌 인건비 연 9.2% 상승
직접인원 178명 기준 연 3.1억 증가. 자동압착 6대로 34명분 흡수.
높음
설비 투자 4.2억 승인 요청
차단기·커넥터 리드타임 22주
특정 유럽제 차단기 최대 22주. 운전자본 6.8억이 재고에 잠긴다.
보통
대체 승인 2종 진행 중
VND/KRW 환율
박닌 원가의 71%가 동화. ±5% 변동 시 연결 영업이익 ±1.4억.
보통
현재 헤지 없음 · 검토 필요
07
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 8
07
2026 계획
500억을 35일 안에 만드는 해
매출
500 억원
+16.8%
영업이익률
8.0 %
+0.6%p
출하불량
70 PPM
-19PPM
숫자보다 먼저 바꿀 것은 순서다. 지금은 도면이 확정된 뒤에 자재를 걸지만, 2026년에는 장납기 4품목을 도면 확정 전에 선발주한다.
1분기
장납기 4품목 선발주 체계
차단기·커넥터·인버터·터미널블록
안전재고 8주분 확보
2분기
박닌 하네스 자동압착 6대
투자 4.2억 · 34명분 공수 흡수
5월 시운전, 6월 양산 적용
3분기
안산 도장라인 내재화
외주 도장 연 5.9억 → 3.1억
리드타임 3일 단축
4분기
신규 고객 2사 초도 양산
반도체 후공정 · 승인 심사 중
2027년 매출 60억 목표
08
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회

## Slide 9
08
부의사항
이사회 의결을 요청드립니다
제1호
2025 회계연도 재무제표 승인
매출 428.1억 · 영업이익 31.6억 · 당기순이익 24.9억
외부감사(한울회계법인) 적정의견 수령, 2026. 01. 30
제2호
박닌 하네스 자동압착 설비 투자
총 4.2억원 · 자기자금 100%
투자회수기간 2.7년, 34명분 직접공수 대체
제3호
2026 사업계획 및 자금수지 승인
매출 500억 · 설비투자 7.8억 · 차입 순증 0
분기 자금수지 최저점 3분기 12.4억 (한도 30억)
보고자 재무·경영기획팀장 정민호 | 배석 생산본부장, TECH-ON VINA 법인장
09
(주)테크온 · 제4기 정기 이사회